## Slide 1
BM1690 TPU Fused W8A16 MLP Kernel
基于 TileLang 的实现与验证
2026-06-07 | TileLang-TPU for BM1690

## Slide 2
项目目标
▎用 TileLang 在 BM1690 TPU 上实现融合 W8A16 MLP kernel
output = down_proj( silu( gate_proj(x) ) x up_proj(x) )
▎单次 TPU launch 完成全部计算（gate + up + SiLU + down）
▎W8A16 去量化：int8权重 + per-block fp16 scale
▎注册为 torch.ops.my_ops.mlp_w8a16_dq_forward
▎cmodel 仿真 + PCIe 实卡双重验证

## Slide 3
系统架构
Python 调用 → TileLang 编译 → TPU 执行 torch.ops.my_ops.mlp_w8a16_dq_forward(x, w_int8, ...) | v ① CPU 去量化 (int8 -> fp16) ② tilelang.compile(kernel) -> TIR -> C code ③ RISC-V 交叉编译 -> libkernel.so (TPU设备端) ④ x86 编译 -> main.so (主机端启动器) ⑤ tpuRtInit -> kernel_launch -> TPU 执行 | v 输出: output[M, hidden] fp16

## Slide 4
核心文件 (8个)
文件 | 行数 | 角色
mlp_w8a16_fused_kernel.py | ~177 | 融合kernel TIR定义 - 核心算力
mlp_w8a16_dq_forward.py | ~135 | 调用入口 + torch.ops注册
torch_ref.py | ~91 | PyTorch参考实现 (验证基准)
codegen_ppl.cc | +4行 | 编译器TPU后端 (ppl.min/max)
customize.py | +34行 | TileLang DSL (T.ppl_*)
test_cmodel.py | ~170 | cmodel 5阶段测试
test_hardware.py | ~160 | PCIe 4阶段测试
test_dsv3.py | ~97 | DSv3尺度编译测试
额外环境修复: libgen.py, main_template.cpp

## Slide 5
融合 Kernel 内部结构
Grid: (D_tiles, M_tiles) D-tile在grid层，避免编译代码爆炸 11 个 local buffer (8 fp32 + 3 fp16) 总计 ～221KB (＜256KB/lane) 三层循环: for n_tile in N_tiles: for k_tile in K_tiles: GEMM gate + up SiLU (6步 fp32) fp16 裁剪 (ppl_min/max) GEMM down store Output
SiLU 的6步计算: ① C_temp = gate (备份) ② exp_work0 = -gate ③ exp_work0 = exp2(-gate) ④ exp_work1 = exp(-gate)+1 ⑤ gate = C_temp/exp_work1 ⑥ C_temp = gate x up 关键: 所有src和dst必须不同! PPL BDC禁止in-place操作

## Slide 6
编译器链路
T.ppl_gemm(...) - customize.py
-> T.call_extern("ppl.gemm", ...) - TIR CallNode
-> codegen_ppl.cc 匹配 op_name
-> emit: tpu_bdc_fp_mm_R_trans(...)
-> libkernel.so (RISC-V编译)
新增编译器支持 (Phase D):
T.ppl_min -> tpu_bdc_fp_min
T.ppl_max -> tpu_bdc_fp_max
代码位置: src/target/codegen_ppl.cc (+4行)
tilelang/language/customize.py (+34行)

## Slide 7
环境修复 (6个Bug)
问题 | 表现 | 根因
PPL_KERNEL_PATH未设 | init()返回-2, 全零 | 环境变量缺失
ctypes.CDLL缓存 | 多stage失败 | 按inode缓存，重编加载旧.so
SiLU in-place buffer | NaN | PPL禁止src==dst
block_M=32溢出 | NaN | >256KB/lane
资源泄漏 | 错误路径未释放 | 缺tpuRtStreamDestroy
D-tile串行循环 | 编译>300s | TIR代码爆炸

## Slide 8
验证结果
Cmodel 5阶段
测试 | M | h | i | MaxDiff | 结果
Tiny | 4 | 128 | 128 | 16.0 | PASS
Multi-K | 16 | 256 | 128 | 16.0 | PASS
Multi-N | 32 | 128 | 256 | 16.0 | PASS
Multi-NK | 16 | 256 | 256 | 16.0 | PASS
Large | 32 | 256 | 256 | 32.0 | PASS
PCIe实卡 4阶段
测试 | M | h | i | MaxDiff | 结果
Decode | 1 | 64 | 64 | 4.0 | PASS
Small | 4 | 128 | 128 | 16.0 | PASS
Medium | 16 | 256 | 256 | 16.0 | PASS
Multi-DK | 16 | 256 | 128 | 16.0 | PASS
DSv3 编译测试: h=1024, i=2752: 1.6秒 (之前>300s) Grid: (8,1), 每block 176迭代 单元测试: SiLU精度: max diff 1.9e-6 block_M=32: max diff 1.1e-5 ppl_min/max API: 可用

## Slide 9
关于精度差异
Q: 为什么 max diff 有 16~32 这么大? A: 这是 fp16 x fp16 GEMM 的正常精度行为: TPU 路径: 乘积 fp16 × fp16 -> round 到 fp16 -> fp32 积累 CPU 路径: 乘积 upcast 到 fp32 -> fp32 积累 -> round 到 fp16 当值在 ~30000 时, 0.1% 的精度差 = 30, 符合 16~32 的观测值 INF/NaN: 均为 0 ✅ 所有 kernel_launch: success ✅

## Slide 10
结论
▎目标完成情况
✓ 单融合 kernel: gate+up+SiLU+down 一次TPU启动
✓ W8A16去量化: int8 + fp16 scale
✓ cmodel验证: 5阶段全部PASS
✓ PCIe实卡: 4阶段全部PASS
✓ torch.ops.my_ops 已注册
✓ fp16裁剪 (ppl_min/ppl_max)
✓ block_M=32 (Phase B)
✓ DSv3编译优化 1.6s (Phase C)
▎后续可优化方向
- fp16下溢保护 (abs<6e-5->0)
- DSv3全尺寸实卡测试 (h=4096)